## Slide 1: Tema: Pozicioniranje korisnika u indoor okruženu primenom tehnika mašinskog učenja
Kandidat: Luka Hadžić 2020/0385
Mentor: Dr Aleksandar Nešković Redovni profesor
Diplomski rad

## Slide 2: Sadržaj
Ideja
Prikupljanje podataka
Obrada podataka
Osnovni sistem
Sektorizacija prostora
Većinsko odlučivanje
Zaključak

## Slide 3: Ideja
RSSI | AP1[dBm]
 | AP2[dBm]
 | AP3[dBm]
 | AP4[dBm]
 | AP5[dBm]
 | AP6[dBm]
 | AP7[dBm]
 | AP8[dBm]

## Slide 4: Prikupljanje podataka
Merenja u 403 tačke
4 orijentacije: 0o, 90o, 180o i 270o
Nivo snage signala (RSSI) u dBm
Ispod praga prijema “*”

## Slide 5: Obrada podataka
Oznaka “*” je zamenjena sa -100dBm, ispod praga prijema
Podaci su normalizovani min-max normalizacijom
Podela podataka na trening i test 90/10
1.
* -100dBm
2.
Min-max normalizacija
3.
90/10 trening/test
4.
Podaci su spremni

## Slide 6: Osnovni sistem
Jedan MultiOutputRegressor model baziran na Support Vectors tehnici
GridSearchCV optimizacija
Brzo treniranje
Trenutno pozicioniranje
Prihvatljiva tačnost
Srednja greška [m] | 8.82
Medijana greške [m] | 7.00
Percentil 67 [m] | 9.86
Percentil 95 [m] | 19.43
Stand. Devijacija [m] | 6.48
Najmanja greška [m] | 1.49
Najveća greška [m] | 38.56

## Slide 7: Sektorizacija prostora
Podela isključivo geometrijski, pravim linijama
Zahteva klasifikaciju elementa u sektor
Labela kao dodatna kolona

## Slide 8: Sistem sa sektorizacijom prostora
Jedan model kao klasifikator
Svaki sektor po jedan MultiOutputRegressor model
Poboljšanje u odnosu na osnovni sistem
Performansi za podelu na 8 sektora
Tačnost klasifikatora [%] | / | 88.27
Srednja greška [m] | 8.82 | 8.62
Medijana greške [m] | 7.00 | 6.37
Percentil 67 [m] | 9.86 | 8.68
Percentil 95 [m] | 19.43 | 19.85
Stand. Devijacija [m] | 6.48 | 9.34
Najmanja greška [m] | 1.49 | 0.38
Najveća greška [m] | 38.56 | 77.35

## Slide 9: Većinsko odlučivanje
SVC
kNN
MLP
5
1
5
5
88.27%
86.42%
90.74%
91.36%
1
2
3
4
8
7
6
5

## Slide 10: Sistem sa većinskim odlučivanjem
Jedan klasifikator ili većinsko odlučivanje više tipova modela
Najveća tačnost klasifikacije
Znatno poboljšanje
Performansi za podelu na 8 sektora
Tačnost klasifikatora [%] | 88.27 | 91.36
Srednja greška [m] | 8.62 | 7.90
Medijana greške [m] | 6.37 | 5.99
Percentil 67 [m] | 8.68 | 8.01
Percentil 95 [m] | 19.85 | 17.35
Stand. Devijacija [m] | 9.34 | 7.51
Najmanja greška [m] | 0.38 | 0.38
Najveća greška [m] | 77.35 | 47.48

## Slide 11: Najbolje karakteristike
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
Model | Tačnost klasifikacije [%] | Srednja greška [m] | Medijana greške [m] | Percentil 67 [m] | Percentil 95 [m] | Standardna devijacija [m] | Najmanja greška [m] | Najveća greška [m]
Osnovni | / | 8.82 | 7.00 | 9.86 | 19.43 | 6.48 | 1.49 | 38.56
Konačni | 79.01 | 7.44 | 5.80 | 7.92 | 19.34 | 6.58 | 0.02 | 41.40
Klasifikacija - SVC
Broj sektora - 12

## Slide 12: Zaključak
SVM tehnika zadovoljavajući rezultati
Uvođenje sektorizacije bolji rezultati
Većinsko odlučivanje – bolji rezultati u određenim slučajevima, prostor za napredak
Korišćenje složenijih modela od kNN i MLP

## Slide 13: Hvala na pažnji!
Luka Hadžić 2020/0385